## Slide 1: OPC UA
OPC Unified Architecture (UA)

## Slide 2: OPC UA Client
server = Server()
url = "opc.tcp://127.0.0.1:4840"
server.set_endpoint(url)
name = "OPC_SIMULATION_SERVER"
addspace = server.register_namespace(name)
node = server.get_objects_node()
Param = node.add_object(addspace, "Parameters")
Temp = Param.add_variable(addspace, "Temperature", 0)
Press = Param.add_variable(addspace, "Pressure", 0)
Time = Param.add_variable(addspace, "Time", 0)

## Slide 3
Temp.set_writable()
Press.set_writable()
Time.set_writable()
if __name__ == '__main__':
  server.start()
  print("Server started at {}".format(url))
  while True:
  temperature = randint(-10,50)
  pressure = 1000 + randint(0, 100)
  time = datetime.datetime.now()
  print(temperature, pressure, time)
  Temp.set_value(temperature)
  Press.set_value(pressure)
  Time.set_value(time)
  sleep(1)

## Slide 4
nodeID
Prosys OPC UA Client

## Slide 5: Client
Read from OPC UA
Store/Process

## Slide 6
url = "opc.tcp://127.0.0.1:4840"
client = Client(url)
client.connect()
node_temp = client.get_node("ns=2;i=2")
node_pressure = client.get_node("ns=2;i=3")
node_time = client.get_node("ns=2;i=4")
Temperature = node_temp.get_value()
Pressure = node_pressure.get_value()
Time = node_time.get_value()
print(Temperature,Pressure,Time)
time.sleep(1)
values ={'timestamp':Time,
'temperature':Temperature,
'pressure':Pressure
}

## Slide 7: Store: Mongodb
# mongodb connection
mongo_client = pymongo.MongoClient("mongodb://admin:IoTadmin!@101.200.42.133:27017/")
# db
db = mongo_client["opc"]
# collection
col_temperature = db['temperature']